秦山核电2021年-2023年工业监控系统及生产通讯系统检修（2标段）——秦一厂固定部分

（秦山核电有限公司生产通讯子钟系统运维项目）

技术规格书

目录

1、工作范围	2

2、工作内容	2

3、技术要求	3

4、管理规范	4

5、责任范围	5

6、进度要求	8

7、人员要求	8

8、备品备件/消耗性材料	8

9、文件要求	9

10、工作质量与验收要求	10

11、附件	10

# 1、工作范围

2021-2023年度，秦山核电有限公司（简称：秦山核电）方家山生产通讯子钟系统运维项目。为保证本项目内子钟系统备的正常运行，拟通过本项目将设备维护工作进行外委，在外委项目实施方的支持下，共同做系统日常以及大小修维护、预防性维修、巡检、消缺、试验、变更改造、相关文件编写等工作。

运维的业务工作开展，确保维护、维修工作的及时、合规、高质量的完成。

# 2、工作内容

本项目所维护的设备为秦山核电方家山生产通讯子钟系统设备，范围包括且不限于以下各类终端：

| 系统 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DTV | 数字子钟 | 126 | 厂房涉及 AB、PX、QT、QA/QB、AC AF、AL、BX、JX、EM、 DY、EA、HX、FS、FC、QR、 QS、TC、UA、UG、UD、VA、 XL、ZC、YA、1LX、MX、RX、 2LX、9LX、NX、WX |
|  | 接线箱 | 35 | 厂房涉及 AB、PX、QT、QA/QB、 AC、AF、AL、BX、JX、EM、 DY、EA、HX、FS、FC、QR、 QS、TC、UA、UG、UD、VA、 XL、ZC、YA、1LX、MX、RX、 2LX、9LX、NX、WX |
|  | 电缆 | 209 | 厂房涉及 AB、PX、QT、QA/QB、 AC、AF、AL、BX、JX、EM、 DY、EA、HX、FS、FC、QR、 QS、TC、UA、UG、UD、VA、 XL、ZC、YA、1LX、MX、RX、 2LX、9LX、NX、WX |
|  | 光缆 | 28 | 厂房涉及 AB、PX、QT、QA/QB、 AC、AF、AL、BX、JX、EM、 DY、EA、HX、FS、FC、QR、 QS、TC、UA、UG、UD、VA、 XL、ZC、YA、1LX、MX、RX、 2LX、9LX、NX、WX |

合同执行期间，秦山核电增加的母钟设备、线缆、子钟等设备。

本项目的工作内容包括且不限于：

乙方须在工作现场配置驻厂技术人员1名；

- 所负责厂房及设备进行巡检；

- 完成日常预防性维修、纠正性维修、定期试验及相关配合工作；

- 完成大小修预防性维修、纠正性维修、定期试验及相关配合工作；

- 完成临时设备的安装、调试、维护、消缺、拆除及过程中的维护；

- 负责合同授权范围内的应急备件及材料的采购；

- 依据项目监管部门的要求和授权，负责现场故障无法修复的部件 进行外送维修，维修后需经班组验证；

- 依据项目监管部门的要求和授权，根据各机组使用的软硬件产品，与软硬件厂家签订现场技术服务协议，以保证在系统出现现场无法解决的问题时能够得到设备原厂家的技术支持，；

- 负责日常维修所需的应急/生产待命、值班安排/保驾等工作；

- 负责通过预维、消缺能直接实施的技术改造、变更相关工作；

- 秦山核电及宝信软件所负责设备上开展工作时，乙方负责承担所有相关的配合工作及必要的人力或工具支持。

- 根据宝信软件的安排，本技术规格书工作范围内的某一项工作被指定给其它承包商或由业主承担时，乙方负责承担工作所需的各类配合工作；

- 负责为由秦山核电委托其它承包商实施的本项目范围内设备的维修活 动提供配合或监督检查，如，办理工作许可、现场监护、工具借用、备件和材料领用(手续办理和人工投入)、提供检修用临时电源等。

# 技术要求

乙方对所承包项目的设备状态、安全、环境卫生全面负责，确保各项 工作均达到秦山核电设定的“安全、质量、进度、规范”目标值，保证机组的 安全稳定运行。

秦山核电所制定的实施目标值为最低目标，乙方应本着追求卓越的精神， 配备足够满足要求的日常维修资源，积极主动采取措施，加强日常维修管控，提高所负责厂房环境状况及其设备的可靠性水平、降低设备缺陷率、设备不可用率以及维修成本，提高维修效率。秦山核电可以根据机组年度情况、电厂运行情况、上级单位的要求以及外部对标和反馈情况对目标值进行适当调整和变更，秦山核电对管理目标拥有最终解释权。

1)乙方应逐年降低维保范围内设备的缺陷数量，达到对应的考核指标要求；

终端设备缺陷率要求：

| 考核内容 | 生产单元 | 考核指标/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端设备年缺陷率 | 方家山（双机组） | 不高于5% |  |
| 单终端设备年可用率 | 方家山（双机组） | 不低于 95.8%-97.5% (350-356天） | 其中重要设备如主控室的设备不低于 |
|  |  |  | 97.5%，其他设备不低于95.8% |
| 单终端设备单次不可用时间 | 方家山（双机组） | 不超过1-5个工作日 | 其中重要设备如主 控室的设备不超过24小时，其他设备不超过5个工作日 |

2)乙方应根据要求按时提交工单文件，达到对应的考核指标要求：

| 文件类型 | 适用生产单元 | 考核指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定期试验报告 | 方家山（双机组） | 完工3天内提交试验报告：报告一次合格率大于98% | 含其它工作相关的文件 |
| 工单报告 | 方家山（双机组） | 完工3天内提交完工报告：报告一次合格率大于98% | 含其它工作相关的文件 |
| 不合格报告的认定采用以下方式： *未在规定时间内提交技术文件报告； *监管班组审核不通过或退回修改； *监管科室科长审核不通过或退回修改； 如确定由于以下原因产生的问题，可不计入总体考核指标： *单元/对口处室的文件规范要求变化导致； *单元/对口处室的文件管理要求变化导致。 以上原因导致的文件不合格，经过秦山核电对口科室确定后，可不计入总 体考核指标。 |

# 4、管理规范

- 本项目乙方人员须与秦山核电签署保密相关协议。

- 根据秦山核电管理要求，乙方工作人员须在公司工作现场按公司作息进行工 作，如有需要，需接受加班要求，秦山核电将提供固定的工作场地。

- 乙方工作人员须身着统一的工作服（印有维护公司标识）并配置工牌，挂 牌上岗，统一形象，统一服务态度及礼貌用语，保持整洁卫生的工作环 境，做好各类表格和单据的完整保存。

- 乙方工作人员需按照要求配置劳保用品，如防砸鞋、安全帽、反光背心 等，必须接受秦山核电规定的安全教育和考核。

- 乙方应建立运维管理过程，把运维工作流程化，并确保过程记录可核查， 以便秦山核电信息文档处监管。

- 乙方人员应自觉组织参加秦山核电办公应用系统的使用培训，应以协助信息 文档处的工作，且拥有应用系统技术指导能力为目的。

- 公司信息文档处对乙方工作人员提供必要的技术指导，包括用户服务程 序与流程、常用办公应用系统的安装和维护等，并配合乙方工作人员进行 系统服务器或网络相关的后台故障处理。

- 乙方内部需定期组织工作人员进行岗位技能培训及安全工作培训，不断提高人员技能与安全工作意识。

- 乙方现场项目负责人负责每月考勤与工作考核，并留档记录。

- 乙方人员在服务时必须遵守我方的相应管理程序和规章制度，未经信息 文档处管理人员同意，内协人员不得擅自离岗，若因乙方人员原因造成客 户投诉，经确认后，我方根据相应的管理程序和规章制度，必要时可要求 更换相关人员，甚至终止本合同，由此所造成的损失由乙方承担。

- 乙方建立维护体系和相关管理制度，报送公司。

# 5、责任范围

采购方职责

- 负责为乙方派驻现场人员提供办公场所；

- 负责乙方总体组织机构和乙方派驻人员资质配置的审查。同时，对于不能胜 任的乙方派驻人员有权提出更换要求；

- 负责乙方的考勤管理和监督；

- 协调开展乙方培训和工作授权相关工作。对乙方进驻工作人员进行所需的入 厂安全等方面基本授权培训，考试合格后方可进驻现场；

- 负责给乙方人员进行系统原理、系统架构、系统配置的基本培训和现场培训；

- 负责组织对乙方编写的维修、管理程序及相关专项技术方案进行审查。

- 审查乙方的维修报告、维修记录并按要求存档；

- 负责对乙方承担的设备的维修、维护工作进行检查、监督和验收。确保维修 工作的安全、文明、质量、进度符合秦山核电的相关标准要求，并对工作质量进 行统计；

- 负责对乙方维修维护过程中所有对外接口管理；

- 负责对乙方提出的维修计划、巡检计划、保养计划、维修方案等进行审查， 只有审查通过的计划、方案才能实施；

- 负责乙方备品备件、易耗品、工器具等设备材料采购申请的审核，以及到货 验收等工作；

- 负责对乙方安全事故的组织分析、汇报，对乙方的安全生产负监督、管理责任；

具有对乙方人员进行安全监督、检查的权利；发现涉及秦山核电设备、系统，及人员安全的违章作业和事故隐患时，宝信软件有权对乙方作业人员提出警告与制 止，并通知乙方现场负责人

- 负责对乙方提供必要的辐射防护装备，并对参与辐射区工作的人员建立辐射 剂量档案；

- 为保证服务质量，将按照考核周期在合同中规定考核费，考核费在合同签订 时由双方协商确定，宝信软件将按季度对乙方进行考核（如对现场人员数，工作 责任、工作态度等内容），如发现乙方人员不能切实履行合同责任，宝信软件有权 按比例扣除当期考核费，若连续3次考核不合格，则秦山核电有权利终止合同；

- 宝信软件需为乙方驻场运维人员于秦山核电厂区提供办公所需的场所、电话；

- 常驻现场人员住宿内容包含：房租和物业费， 住宿条件包含床、床板、空调、窗帘等；床上用品、水电费、网络、电视收 视费由乙方自理。

供应商职责

- 乙方需为现场人员配置工作服、安全帽、防砸鞋、反光背心等劳保用品和防 护用品；

- 乙方严格遵守秦山核电的各项规章制度和有关规定，服从秦山核电相关人员的管理 和调度，并接受秦山核电的监督、检查。确保维护维修工作有序开展；

- 乙方的工作人员必须严格遵守秦山核电管理程序和检修规程，开展运维工作。未 经运行人员许可不得随意动作任何设备；

- 乙方应保证委托范围内的各系统工作在良好的运行状态，并按照相应程序、 规程完维修维护等相关工作。使各系统的正常、可靠、安全运行；

- 乙方对维护维修过程中的各项活动及质量负全部责任，包括技术责任；

- 乙方负责派驻项目现场人员的人身和设备安全，并签署安全责任书。保证其 人员身心健康，并具备与其承担任务相适应的知识、技术能力、经验和相应 工作资质，维修人员定员定岗；

- 乙方严禁私自分包其所承担的运维任务。特殊情况，需获得宝信软件书面同意方 可分包，并且对分包商的资质和安全事故、质量控制全面负责；

- 按照秦山核电管理规定进行培训并取得授权；

- 乙方负责在生产信息系统发起领料申请、退料申请，并到仓库领取或退还；

- 乙方负责编制维护维修服务合同外其它服务项目的方案和投资预算报告，如: 设备升级、设备更换、原厂服务等；

- 乙方有义务对工作中出现或发现的重要问题提交专题分析报告，在得到秦山核电 确认后方可实施维修工作；

- 乙方有义务根据项目进展情况提出工器具、备品备件、易耗品的需求计划；

- 乙方有义务确保设备台账、维护维修记录、巡检记录、工作报告、维修计划、 维修方案等的完整，且定期移交秦山核电；

- 乙方有义务协助宝信软件审查IT系统其他乙方的实施方案；

- 乙方有义务参加宝信软件组织的IT服务、应用系统、通用安全、网络安全相关 议题的会议；

- 若宝信软件对乙方的考核过程中，乙方有连续3次不合格，则宝信软件有权利终止 合同，乙方必须无条件接受；

- 根据工作需要，乙方应自觉安排加班，并无理由接受宝信软件对加班的安排，包 括节假日加班；

- 乙方人员根据工作需求、参加秦山核电相关安全培训；

- 在合同执行期范围内必须保证驻厂人员1次/年的三甲医院健康体检，且包含 乙肝五项。

# 6、进度要求

本项目的执行时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

- 以合同签订日期为开始时间；

# 人员要求

- 乙方人员必须经乙方培训合格并确认具有承担相应维修工作所需的能力 和资质，对核电站的管理程序有深刻的理解，能严格按照甲方的维修大 纲、维修管理程序以及工作组织过程进行工作，能够按照甲方管理要求 编写技术文件。

- 乙方应根据甲方的检修项目合理配置检修人员，甲方如发现乙方检修人 员无法按照要求完成检修工作，甲方有权要求乙方更换或补充人员，

- 乙方配置的工作人员须具有国内核电站通讯专业有效授权的人员，并 经过甲方审核。

- 乙方人员具备强弱电相关专业知识，具有 3 年及以上核电通讯相关系统检修维 护或调试经验，符合公司对工作负责人的相关授权要求，熟悉办公软 件操作，熟悉核电检修工作流程和生产管理流程，能严格按照秦山核 电的维修程序进行工作，能熟练的完成各项维修工作

以上资质要求作为技术标打分项， 工作前甲方审查的人员资质要求，也作为甲方日常项目管理及执行监督时对乙方服务人员服务能力的审查认定要求。乙方应保证以上人员资质文件及能力指标证明文件的真实有效，随时接受甲方监督检查。如甲方发现认定以上资质存在不符合或造假情况，有权要求乙方更换相关人员直至符合甲方要求。

# 备品备件/消耗性材料

- 用于现场维修所需要的备品备件、耗材、化学品均由甲方提供，乙方按 照《物资出库管理》、《物资入库管理》程序要求办理领用和退库手续。

- 甲方提供的备品备件、消耗性材料及化学品，乙方领用前需核查可用性 （核查内容包含但不限于数量、规格型号、尺寸、有效期等），核实率 要达到 100%，同时需确保核实的准确性，如发现问题必须及时反馈甲方。

- 乙方需按照甲方管理程序、检修规程和文件包的要求正确使用备品备件， 不但出现损坏、浪费、藏匿、挪作他用等现象。

- 乙方需按照甲方管理程序、检修规程和文件包的要求正确领用、使用消 耗性材料及化学品，必须本着节约的原则，规范管理，合理使用，坚决 不得出现滥用、损坏、浪费、藏匿、丢弃、挪作他用等现象。

- 对于无备件或备件与现场设备不符，乙方负责相关尺寸参数的测量并由 甲方确认，由甲方负责采购。

- 对于从甲方领用的备品备件、消耗性材料及化学品，如检修中实际未使 用，检修工作完成后，乙方必须在甲方规定时间内完成退库工作或退还

# 9、文件要求

包括且不限于：

- 乙方负责按照甲方提供的模板编制各类文件，对文件的正确性和有效性 负责，文件版权属甲方。

- 乙方需在规定时间内完成检修需要的所有文件（包括但不限于原因分析、 检修方案、质量计划、检修计划、完工报告等）的编制，并且通过甲方 审核。

- 乙方必须严格遵守和使用程序，按甲方的规定要求进行过程记录，并确 保检修记录清晰、完整、有效。

- 乙方发现工作文件与现场操作不相符或不可用，无法执行时，必须向甲 方技术人员提出并达成共识后将修改信息记录在维修文件中并签名（对 没有规程的，要求在质量计划中注明），为甲方升版规程、完善模板工 单提供依据。

- 现场服务过程中，乙方工作负责人在所承担的检修工作完工报告等文件 没有编写完成和通过甲方审核之前，禁止离开甲方现场。

维保期结束，必须提供完整的维保报告。所有报告完成后立即按照甲方要求分发， 乙方负责收集汇总归档，并在最终验收时整理后向甲方移交。

# 10、工作质量与验收要求

1) 乙方完成本技术规格书“1.0 工作/服务范围”章节约定的所有维修服 务项目，并达到“3.0 实施目标和技术要求”章节约定的技术要求和目 标，同时必须满足《4.0 法规/规范》相应的规范要求。

2) 服务范围内的设备、系统的功能、安全可靠性能应满足系统设计手册、 运行维修手册、技术规范、设备手册的要求；

3) 乙方每月需在规定时间内编写月度总结报告，包括但不限于“安全生产 月度简报、管理巡检报告、技能培训报告、观察报告以及安全卫生检查 报告”等在内的文件，对当月工作进行总结、回顾，并报送甲方审核、 存档；

4) 甲方根据本规格书的规定、合同规定以及甲方的其他管理程序规定定期 （月、季、年）对乙方服务情况开展考核评价和验收，根据承包商绩效 考核相关细则对乙方服务期间“安全、质量、进度以及规范”等方面进 行考核评价，并将签字生效的评价表报送服务合同处，作为合同结算依 据文件。

# 11、附件

附件件1实施目标细则

说明：

- 安全目标包含重大安全项、工业安全、设备安全、辐射安全、应急安全。

- 质量目标包含工作准备质量、工作执行质量、工作收尾质量、设备质量状态。

- 规范目标包含管理规范、现场执行规范。

附件2外委托任务单

| 任务单编号 | 20 -- -- （ 年份-厂区-流水号） |
| --- | --- |
| 任务名称 |  |
| 设备名称 |  | 系统名称 |  |
| 任务实施单位 |  |
| 参考文件 |  |
| 具体任务要求 | 任务描述： 要求完成时间：本项目必须于 年 月 日前完成。 |
| 文件验收要求（任务完成后需要完成并提交的文件和记录）： 新设备的维修资料 工作记录 其它： |
| 秦山核电 | 编 制 | 审 核 | 批 准 |

附件3完工确认单

| 任务单编号 | 20 -- -- （ 年份-厂区-流水号） |
| --- | --- |
| 任务名称 |  |
| 主要工作 内容描述 |  |
| 服务状态 | 外委维修： 年 月 日 时－ 年 月 日 时 外委采购： 年 月 日 时－ 年 月 日 时 |
| 人 工 （外委维修填写） | 完成时间： 年 月 日 时 共用时间： 小时 分 备注： 维修工程师签字： |
| 使用设备和材料明细 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 主要检查 内容及要求 | 已按任务单要求完成维修工作，质量合格。 □ 是 □ 否 □ N/A 设备测试现场已清理干净。 □ 是 □ 否 □ N/A 文件验收齐全有效。 □ 是 □ 否 □ N/A 是否存在尾项 □ 是 □ 否 如“是”，尾项清单如下： 上述尾项要求必须于 年 月 日前整改完成。 |
| 承包商 | 经办人（姓名/日期）： | 经理（姓名/日期）： |
| 秦山核电 | 经办人（姓名/日期）： | 科长（姓名/日期）： | 处长（姓名/日期）： |